## Slide 1: E-zdrowie w inteligentnym budynku Dźwięk, Akustyka i Systemy Audio
dr inż. Michał Bujacz
bujaczm@p.lodz.pl
Godziny przyjęć:
środa 10:00-11:00
wtorek 9:00-10:00
„Lodex” 207

## Slide 2: Dźwięk
„fiz. zaburzenie falowe w ośrodku sprężystym zdolne do wywołania wrażenia słuchowego, a także wrażenie słuchowe wywołane tym zjawiskiem” (Encyklopedia PWN)

## Slide 3: Dźwięk - fala wzdłużna
Cząsteczki oscylują w kierunku równoległym do kierunku rozchodzenia się energii fali.
http://www.physics.byu.edu/
Jaki jest zakres ruchu tych oscylacji dla dźwięku?
od 0.008nm do 0.1 mm
Jak wygląda rzeczywisty ruch tych cząsteczek?
średnia prędkość cząsteczki to 500m/s 10^10 zderzeń na sekundę

## Slide 4: Akustyka
„[gr. akoustikós ‘dotyczący słuchu’], dział fizyki i techniki tradycyjnie obejmujący naukę o dźwięku, szerzej — zajmujący się całością zagadnień dotyczących wszelkich możliwych fal sprężystych rozchodzących się w różnych ośrodkach” (Encyklopedia PWN)
http://www.physics.byu.edu/

## Slide 5: Systemy audio
https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_signal_flow

## Slide 6: Fizyka vs. percepcja
Pojęcia fizyczne:
- Prędkość (speed)
Natężenie (Intensity) lub Amplituda (Amplitude)
Częstotliwość (Freq.)
Widmo (Spectrum)
Pojęcia psychoakustyczne:
Głośność (Loudness)
Wysokość (Pitch)
Barwa (Tembre)

## Slide 7: Prędkość dźwięku
(prędkość rozchodzenia się fali)
c = 344 m/s = 34cm/ms
c = 331 + 0,6*T[oC]
 | Substance | Temperature (°C) | Speed (m/s)
Gases | Carbon Dioxide | 0 | 259
 | Oxygen | 0 | 316
 | Helium | 0 | 965
Liquids | Ethanol | 20 | 1162
 | Mercury | 20 | 1450
 | Water | 20 | 1482
Solids | Copper | - | 5010
 | Glass | - | 5640
 | Steel | - | 5960

## Slide 8: Natężenie dźwięku
Natężenie = ilość energii przechodząca przez powierzchnię w czasie
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
Jaka jest zależność amplitudy od odległości?

## Slide 9: Miary poziomu dźwięku
Ciśnienie (rms)
od 0.00002 N/m2 (próg słyszalności )
do 20 N/m2 (próg bólu)
ciśnienie atmosferyczne
100000 N/m2

## Slide 10: Skala decybelowa
Stosunek mocy:
Stosunek amplitud:
dB | stosunek mocy |  | stosunek amplitud | 
60 | 1 000 000 |  | 1 000 | 
50 | 100 000 |  | 316 | .2
40 | 10 000 |  | 100 | 
30 | 1 000 |  | 31 | .62
20 | 100 |  | 10 | 
10 | 10 |  | 3 | .162
6 | 3 | .98 | 2 | 
3 | 2 |  | 1 | .414
0 | 1 |  | 1 | 
-3 | 0 | .5 | 0 | .7071
-6 | 0 | .251 | 0 | .5
-10 | 0 | .1 | 0 | .3162
-20 | 0 | .01 | 0 | .1
-30 | 0 | .001 | 0 | .03162
-40 | 0 | .000 1 | 0 | .01

## Slide 11: Decybele w audio
Ciśnienie akustyczne (amplituda, więc 20log):
dB(SPL) – sound pressure level
Natężenie akustyczne (moc, więc 10log):
dB(SIL) – sound intensity level

## Slide 12
http://www.physics.byu.edu/

## Slide 13: Częstotliwość

## Slide 14: Częstotliwość (widmo)

## Slide 15: Składowe częstotliwościowe

## Slide 16: Transformata Fouriera

## Slide 17: Widmo dźwięku

## Slide 18: Podział widma na oktawy

## Slide 19: Głośność
1Fon = 1dBSPL czystego tonu 1kHz

## Slide 20: Zakres częstotliwości audio
Tony | Przykłady
Dolne basy: 20 – 80 Hz | Najniższe dwie oktawy; Wybuchy, burze, najniższe nuty w organach kościelnych
Górne basy: 80 – 320 Hz | 3cia i 4ta oktawa Bębny, kontrabasy, wiolonczelle, instrumenty dęte
Dolne Średnie: 320 – 2560 Hz | 5ta i 7ma oktawa Zakres większości instrumentów muzycznych i mowy
Górne średnie: 2560 – 5120 Hz | 8ma oktawa Wysokie tony insturmentów muzycznych, gwizdki, ucho ludzkie jest najczulsze w tym paśmie
Wysokie/treble: 5120 Hz – 20000 Hz | 9ta i 10ta oktawa Blachy perkusji, wyższe składowe harmoniczne odpowiedzialne za jasność dźwięku, składowe szumów

## Slide 21: Zakres ludzkiej percepcji

## Slide 22: Wysokość (pitch)
Skale muzyczne
– dzielone na oktawy (interwały), np. C (durowa)
A4 = 440Hz
Skale percepcyjne
– Mel lub Bark
http://www.sfu.ca/

## Slide 23: Barwa dźwięku
Tembr, jakość
- zbiór cech dźwięku pozwalających odróżnić brzmienie różnych instrumentów lub głosów
- zależy od widma (zwłaszcza składowych harmonicznych i szumu) i transjentów (nagłych zmian widma i/lub głośności)
- opisujemy semantycznie (np. blask, chropowatiść, ciepło, czystość)

## Slide 24: Obwiednia dźwięku

## Slide 25: Anatomia słyszenia

## Slide 26: Ucho zewnętrzne - rezonator + antena
http://www.nidcd.nih.gov/StaticResources/health/hearing/images/normal_ear.asp
Błona bębenkowa
Małżowina
Kanał słuchowy

## Slide 27: Ucho środkowe - dopasowanie impedancji
http://www.nidcd.nih.gov/StaticResources/health/hearing/images/normal_ear.asp
Kosteczki

## Slide 28: Ucho wewnętrzne - analiza widma
http://www.nidcd.nih.gov/StaticResources/health/hearing/images/normal_ear.asp
Ślimak
Kanały półkoliste (równowaga)

## Slide 29: Ucho zewnętrzne - antena
Małżowina - kluczowa w słyszeniu przestrzennym
HRTF (head related transfer function)
Notes: 29

## Slide 30: Pomiary HRTF

## Slide 31: Ucho zewnętrzne - rezonator
Słuch jest najbardziej wyostrzony dla około 3,000 Hz
25-30mm

## Slide 32: Rezonatory
http://www.allaboutcircuits.com

## Slide 33: Rezonator /4

## Slide 34: Ucho zewnętrzne
Słuch jest najbardziej wyostrzony dla około 3,000 Hz
25-30mm
2850Hz – 3400Hz
Notes: 34

## Slide 35: Ucho środkowe
Powietrze
Płyn
Niedopasowanie impedancji między powietrzem na zewnątrz a płynem wewnątrz ucha
Bez ucha środkowego, prawie cała energia odbijałaby się

## Slide 36: Impedancja akustyczna
Oporność falowa
Impedancja powietrza:
Impedancja wody:

## Slide 37: Transmisja/odbicie mocy
Współczynnik transmisji (1 - współczynnik odbicia)
Ile to w decybelach?

## Slide 38: Kosteczki są dźwigniami
Ścięgna
Dźwignia zwiększa siłę nacisku o 30%
Okienko
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/sound/imgsou/oss3.gif

## Slide 39: Zmiana powierzchni nacisku
http://www.ssc.education.ed.ac.uk/courses/pictures/hearing8.gif
Bębenek
Okienko

## Slide 40: Dopasowanie impedancji
Zmiana ciśnienia:
Zmiana natężenia:
W decybelach:

## Slide 41: Efekt rogu

## Slide 42: Ucho wewnętrzne
Konwerter fali mechanicznej na sygnały elektrochemiczne do mózgu
okienko
nerw słuchowy
Ślimak analizuje widmo dźwięku

## Slide 43: Ślimak
W. Yost, Fundamentals of Hearing (Academic Press, San Diego, 2000)

## Slide 44: Błona podstawowa
Tarcie włosków o wewnętrzną błonę pokrywającą pobudza neuroreceptory
W. R. Zemiln, Speech and Hearing Science (Allyn and Bacon, Boston, 1998)
©Bill Milgram

## Slide 45: Teoria rezonancji Helmholtz’s (1857)
Jeden włosek odpowiada jednej częstotliwości rezonacji
Analiza Fourierowska
Włoski
http://www.vimm.it/cochlea/cochleapages/overview/helmholtz/helm.htm
H. von Helmholtz, On the sensations of tone as a physiological basis for the theory of music, (translated
by A. J. Ellis) (Longmans, Green, and Co., London, 1895)

## Slide 46: Ślimak

## Slide 47: Akustyka pomieszczeń
Michał Bujacz
Izabela Przybysz

## Slide 48: Akustyka pomieszczeń
Odpowiedź impulsowa
Parametry odpowiedzi
Czynniki wpływające na akustykę pomieszczenia
Modyfikacja akustyki sali
Pomiar parametrów akustycznych

## Slide 49: Odpowiedź impulsowa pomieszczenia (I)
49

## Slide 50: Odpowiedź impulsowa pomieszczenia (II)
50
Dźwięk bezpośredni

## Slide 51: Odpowiedź impulsowa pomieszczenia (III)
51
Wczesne odbicia

## Slide 52: Odpowiedź impulsowa pomieszczenia (IV)
52
Pogłos
http://www.feilding.net/sfuad/musi3012-01/html/lectures/021_environment_I.htm

## Slide 53: Przykłady odpowiedzi impulsowych:

## Slide 54: Opóźnienie pierwszego odbicia ITDG (Initial Time Delay Gap)
Wynika głównie z rozmiarów pomieszczenia i jest odpowiedzialny za „intymność” i klarowność dźwięku

## Slide 55: Czas pogłosu T60 lub RT (reverberation time)
Czas po którym poziom pogłosu jest o 60dB niższy od natężenia bezpośredniego dźwięku. Zależy głównie od absorpcji.
60dB

## Slide 56: Pożądane wartości
56

## Slide 57
57

## Slide 58: Czas wczesmego zaniku EDT (early decay time)
Czas po którym poziom pogłosu jest o 10dB niższy od natężenia bezpośredniego dźwięku. Zależy głównie od absorpcji i ogólnie powinien być jak najdłuższy. Istotniejszy od RT.
10dB

## Slide 59: Współczynnik klarowności C80 Clarity
Stosunek energii pierwszych 80ms odpowiedzi impulsowej, do pozostałej energii. Powinien być wysoki dla sali wykładowych a niższy dla koncertowych.
80ms

## Slide 60: Odstęp pogłosu C50 Clarity
Stosunek energii pierwszych 50ms odpowiedzi impulsowej, do pozostałej energii. Istotniejszy w przypadku sali wykładowych.
50ms

## Slide 61: Wyrazistość D50 Definition
Stosunek energii pierwszych 50ms odpowiedzi impulsowej, do całej energii. Istotniejszy w przypadku sali wykładowych.
50ms

## Slide 62: Stosunek basów BR - Bass Ratio
Stosunek czasów pogłosu dla różnych częstotliwości (125, 250, 500, 1000Hz). Zależy od absorpcji i powinien być jak najwyższy, inaczej dźwięk postrzegany jest jako „zimny”.
60dB

## Slide 63: Współczynnik międzyusznej korelacji skrośnej IACC – interaural cross-corelation
Maksymalna wartość funkcji korelacji odpowiedzi impulsowych nagranych w lewym i prawym uchu:
Dwie wersje parametru:
IACCASW - apparent source width t1 = 0 i t2 = 80 ms
IACCLEV - listener’s envelopment
-t1 = 80 ms i t2 = 1 s
BQI = 1-IACC – binaural quality index

## Slide 64: Pożądane wartości – sala wykładowa
64
Cel: Zapewnienie możliwie najlepszej czytelności mowy w każdym miejscu sali.
Wartości:
wyrazistość D > 0,5
stosunek basów BR: w przedziale 1 – 1,3
odstęp pogłosu C50 >= -2 dB

## Slide 65: Pożądane wartości – sala koncertowa
65
Cel: Zapewnienie bogatego, pełnego dźwięku w każdym miejscu widowni
Wartości:
stosunek basów BR: w przedziale 0,9 – 1
współczynnik klarowności: C80 >= -1,6 dB muzyka klasyczna (Mozart, Haydn) C80 >= -4,6 dB muzyka romantyczna (Brahms, Wagner) kompromis dla sal koncertowych: C80 >= -3 dB dla muzyki sakralnej: C80 >= -5 dB

## Slide 66
66
Parametr subiektywny | Opis | Powiązany parametr obiektywny
Intymność | Wrażenie bliskości źródła dźwięku. | opóźnienie dojścia pierwszego odbicia głośność
Żywość | Wrażenie wzbogacenia dźwięku przez pogłos | - czas pogłosu
Przestrzenność | Wielkość sceny dźwiękowej | współczynnik korelacji skrośnej współczynnik odbić bocznych
Klarowność | Czytelność następujących po sobie dźwięków | czas pogłosu współczynnik klarowności odstęp pogłosu wyrazistość
Ciepłość | Zawartość w pogłosie niskich częstotliwości | - stosunek basów
Dyfuzyjność | Równomierność rozpraszania dźwięku w pomieszczeniu | 

## Slide 67: Co wpływa na akustykę pomieszczenia?
67
kubatura i kształt pomieszczenia (pogłos i rezonanse)
materiały budowlane i wykończeniowe (odbicia, rozproszenie i absorpcja)
wilgoć i temperatura (wytłumienie)
Notes: 67

## Slide 68: Ogniskowanie i rozpraszanie
68
http://sound.eti.pg.gda.pl/student/elearning/fd_reflect.htm

## Slide 69: Nierównomierne czasy pogłosu - załamania odpowiedzi impulsowej

## Slide 70: Rezonanse pomieszczenia – „drżenie” odpowiedzi impulsowej (flutter-echo)

## Slide 71: Rezonanse pomieszczenia
http://www.crutchfield.com/S-AkmDdBs5bEw/learn/learningcenter/
home/speakers_roomacoustics.html

## Slide 72: Odbicie i pochłanianie (I)
Współczynnik pochłaniania
Współczynnik odbicia

## Slide 73: Odbicie i pochłanianie (II)
wykresy na podstawie F. Alton Everest: „Master Handbook of Accoustics”

## Slide 74: Współczynniki absorpcji

## Slide 75: Metody pomiarów
Niezbędny sprzęt pomiarowy
  głośnik (możliwie punktowe, wszechkierunkowe źródło dźwięku)
  mikrofon pomiarowy
  układ rejestrujący i analizujący
źródło: http://www.ubergizmo.com/2005/03/dodecahedron-speakers-provide-omni-directional-acoustics/

## Slide 76: Analiza danych
w czasie rzeczywistym
analiza nagranej odpowiedzi pomieszczenia na pobudzenia sygnałami
Okno programu True RTA - przykładowego narzędzia do pomiarów akustycznych.

## Slide 77
Przykłady narzędzi pomiarowych w programach do obróbki dźwięku.
Rysunek przedstawia narzędzia zawarte w programie WaveLab firmy Steinberg.

## Slide 78: Etapy pomiarów:
określenie gabarytów pomieszczenia, scharakteryzowanie użytych w nim materiałów budowlanych i wykończeniowych, w tym także ustrojów akustycznych
określenie oczekiwanych wartości parametrów, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia
wyznaczenie punktów pomiarowych
zarejestrowanie materiałów dźwiękowych zgodnie z normą PN-EN ISO 3382, przy jednoczesnym monitorowaniu wybranych parametrów w czasie rzeczywistym
wyznaczenie parametrów na podstawie zarejestrowanych dźwięków
6. opracowanie wyników pomiarów, porównanie ich z wartościami otrzymanymi w pkt. 2.

## Slide 79: Poprawianie akustyki pomieszczenia:
Odbicia Absorpcja Rozproszenie
http://www.crutchfield.com/S-LS5a78U2axo/learn/learningcenter/home/speakers_roomacoustics.html
Geometria
pomieszczenia
Absorbery
Rozpraszacze

## Slide 80: Geometria pomieszczenia
Kluczowa w eliminacji „drżeń”
wyliczanie rezonansów w celu wzmocnienia basów
usunięcie równoległych płaszczyzn (np. pochylony sufit)
usunięcie par przeciwległych odbijających płaszczyzn (poprzez absorpcję lub dyfuzję)

## Slide 81: Absorbery
Umieszcza się je:
za głośnikami
w narożnikach pokoju (bass-traps)
na jednej z równoległych płaszczyzn odbijających
w punktach pierwszych odbić
Przykłady:
dywany/wykładziny
zasłony
specjalistyczne panele gąbkowe (stożkowe)
wytłoczki po jajkach (z pianką montażową)
duże miękkie meble (np. fotel w rogu)

## Slide 82: Dyfuzory
- zalecane w dużych pokojach
na ścianie za głośnikami lub instrumentami
alternatywa dla absorberów gdy bardzo chcemy wydłużyć czas pogłosu
- specjalistyczne drewniane kostki
półki z książkami

## Slide 83: Metoda lusterka

## Slide 84: Graphical materials
PROGRAMMING EXERCISE
BOARD EXERCISE
ORAL EXERCISE
HOMEWORK EXERCISE